COMUNE DI              FERRARA

##### Città Patrimonio dell’Umanità

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI MEZZO MOBILE ATTREZZATO A LABORATORIO PER IL MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI AERODISPERSI DI ORIGINE INDUSTRIALE

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 -	Oggetto dell’appalto	2

Art. 2 -	Ammontare dell’appalto	2

Art. 3 -	Caratteristiche  TECNICHE	2

Art. 4 -	MODALITA'  DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA………………………………..9

Art. 5 -	MODALITA'  DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA………………………..10

Art. 6 -	ModaliTA'  DI consegna ……………………………….………………………….12

Art. 7 -	TEMPI DELLA FORNITURA	4

Art. 8 -	COLLAUDO	4

Art. 9 -	GARANZIE…………………………………………………………………………………12

Art. 10 -	RISPETTO DEL D.LGS 626/94	4

Art. 11 -	INVARIABILITà DEI PREZZI…………………………………………………………..12

Art. 12 -	OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATrice VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	13

Art. 13 -	DEPOSITO CAUZIONALE	4

Art. 14 -	PAGAMENTO DELLA FATTURA	4

Art. 15 -	PENALITà………………………………………………………………………………….14

Art. 16 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	4

Art. 17 -	ESONERO DI RESPONSABILITA'   PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	4

Art. 18 -	DIVIETO DI  CESSIONE - SUBAPPALTO……………………………………………..14

Art. 19 -	ELEZIONE DOMICILIO	15

Art. 20 -	ACCETTAZIONE CONDIZIONI	4

Art. 21 -	FORO COMPETENTE	4

Art. 22 -	SPESE DI REDAZIONE DEL VERBALE E CONSEGUENTI ……………………..…15

Art. 23 -	RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI	4

# Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la fornitura di:

Modulo 1 – Sistema di analisi automatica e continua (anche in assenza di corrente di 	         rete) per la determinazione delle sostanze gassose aerodisperse completo 	        di HD + SW + PC portatile.

Modulo 2 -  Furgone attrezzato per il trasporto e l’utilizzo del modulo l + Palo Meteo 	         con Sensori Meteorologici + Testa di prelievo per il campionatore delle 	         sostanze aerodisperse da analizzare.

Installazione a regola d’arte del Modulo 1 sul Modulo 2.

# Ammontare dell’appalto

Per partecipare alla gara la Ditta deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel bando d’asta.

In particolare l’offerta economica dovrà contenere l’indicazione del prezzo chiavi in mano e del modello offerto.

Il prezzo indicato comprende oneri fiscali, trasporto, immatricolazione ed eventuali altre spese accessorie.

L’offerta non dovrà essere superiore al prezzo posto a base di gara pari a Euro 180.000,00 (oneri fiscali esclusi).

Saranno compresi tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste nel presente capitolato.

# Caratteristiche tecniche

ANALIZZATORE  MOBILE  PER ANALISI INQUINANTI  AERODISPERSI

Modulo 1   Sistema di analisi automatica e continua (anche in assenza di corrente di rete) per la determinazione delle sostanze gassose aerodisperse completo di HD + SW + PC  portatile

Modulo 2  Furgone attrezzato per il trasporto e l’utilizzo del  modulo1 +  Palo  Meteo

con Sensori meteorologici  + Testa di prelievo per il campionamento delle

sostanze aerodisperse da analizzare.

#### DESCRIZIONE

Modulo 1       Il sistema dovrà garantire l’analisi qualitativa e quantitativa in “tempo reale”delle sostanze aerodisperse attraverso il campionamento automatico e continuo,  preconcentrazione del campione su trappola desorbibile per via termica,  separazione gas-cromatografica dei vari componenti e analisi in spettrometria di massa

Caratteristiche tecniche: Spettrometro di massa funzionante in modo continuo ed automatico installato su laboratorio mobile nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e antinfortunistica vigenti.

Dovrà essere funzionante autonomamente tramite sistema di batterie autoricaricabili che garantiscano un tempo di funzionamento di tutto il sistema non inferiore alle quattro ore. Dovrà essere altresì possibile eseguire i campionamenti e le analisi in automatico per tempi più lunghi (24 – 48 ore) attraverso il collegamento alla corrente di rete. In tal caso se si renderanno necessarie unità complementari quali stabilizzatori di corrente o altro, tali sistemi dovranno essere implementati nel modulo stesso e previsti nella fornitura.

Per il funzionamento del Modulo 1 il gas carrier dovrà essere costituito da elio o azoto  prodotti automaticamente (azoto) o disponibili in bombole di dimensioni non superiori a 10L pressione di carica 200 Bar adeguatamente fissate mediante apposita rastrelliera nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e collegate al modulo 1 con idonei tubi (inox, rame).Le bombole oggetto della fornitura dovranno essere almeno due.

Le specifiche strumentali di minima richieste sono:

- campo di misura  almeno 1 – 500 amu

- risoluzione almeno 1 amu su tutto il campo

- limite di rilevabilità almeno 1 ug/Nm3 (come benzene aerodisperso)

- linearità < ±104 errore del ±3%

- riproducibilità <±3% in 24h

- precisione/accuratezza <±2%

- calibrazione automatica

- alimentazione elettrica 220/230V,50Hz

- Sistema di campionamento con desorbimento di tipo termico programmabile fino a 300°C

- Sistema di iniezione Split/Splitless con Programm. Temper. Vaporiz.

- Sistema di adsorbimento programmabile capace di trattenere almeno composti medio basso volatili possibilmente composti da una fase bifunzionale (Carbone + Tenax)

- Sistema gas – cromatografico “possibilmente” costituito da 2 colonne di cui una dovrà essere di caratteristiche tali da separare principalmente composti basso e medio volatili con un programma di temperatura da 35°C a 300°C Le caratteristiche della colonna/e saranno da concordare in fase di messa a punto del sistema analitico e costituiranno oggetto della fornitura.

Lo strumento dovrà essere completo di  pompa di aspirazione del gas campione in grado di aspirare l’aria ambiente sia attraverso la testa di prelievo posta a breve distanza idoneamente collegata al Modulo 1, sia attraverso una linea secondaria di prelievo collegabile al Modulo 1. Tale linea secondaria dovrà utilizzarsi per il campionamento del gas fino ad una   distanza di almeno 20 -30 metri. Se durante l’utilizzo di tale linea si prevedono problemi di perdite di carico o di prevalenze oltre a problemi di intasamento causati dall’ aspirazione del materiale particolato  aerodisperso,  dovrà essere prevista l’installazione  di idonei sistemi ausiliari (pompa, filtro di abbattimento) che permettano di gestire tale situazione senza creare interferenze sulle sostanze aerodisperse da misurare.

Il sistema dovrà essere servito da apposito PC che ne gestisca tutte le funzioni e consenta, in multitasking, di eseguire altri programmi durante l’acquisizione dell’analisi. Contemporaneamente il sistema dovrà essere in grado di gestire l’acquisizione e  l’elaborazione dei dati registrati dai sensori meteo.

Tale PC dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- Portatile

- S.O. windows 2000 professional o XP professional o equivalenti

- Pacchetto OFFICE 97 professional

- P IV o superiore

- Memoria RAM 256MB o superiore

- Monitor 15”

- Stampante a colori.

- SW di gestione strumento comprensivo di almeno una libreria NIST MS.

La possibilità che il Modulo 1 venga fornito anche di altre unità integranti che permettano, in caso di necessità, di eseguire il campionamento e l’analisi non solo di matrici gassose ma anche acquose o solide, sarà valutata ai fini dell’aggiudicazione della gara.

Modulo 2	Furgone (mezzo mobile) da utilizzarsi come laboratorio per l’alloggiamento e l’utilizzo del modulo1 + Testa di prelievo dell’aria ambiente ad esso collegata +  un Palo Meteo telescopico collegato ai sensori capaci di misurare i parametri meteorologici (almeno velocità e direzione del vento)

Caratteristiche tecniche: Guidabile con patente di tipo B, alimentazione a benzina, posti sedile anteriore n°3, trazione integrale, servosterzo, ABS, ASR, climatizzatore, sistema antifurto sia per la cabina che il vano carico

Vano carico :	Condizionato con un apparecchio collocato in posizione tale da non creare problemi di stabilità al mezzo durante la marcia  e vortici di aria sulla testa di prelievo fissata sopra il tetto dello stesso.

Dovrà essere garantita una temperatura interna di  almeno 25°C durante il periodo estivo considerando tutto il sistema di campionamento e analisi in funzione.

Dimensioni accettate: lunghezza compresa tra 2.50m e 2.55m, larghezza compresa tra 1.73m e 1.80m, altezza compresa tra 1.80m e 1.88m

Completamente vetrato con cristalli atermici.

Porte almeno una scorrevole laterale, se con gradino, questo retrattile

Coibentazione e pannellatura delle pareti (isolamento da sbalzi termici ed umidità).

Pavimentazione antisdrucciolo.

Parete divisoria con segregazione dalla cabina guida attraverso una parete attrezzata provvista di rastrelliera  con mensole e cassettiere con garanzia di chiusura durante lo spostamento del mezzo

Predisposizione di un foro di  uscita dei gas di scarico provenienti dal modulo 1 attraverso un  tubo di allontanamento. Tale uscita non deve interferire con la testa di prelievo e dovrà essere posizionata preferibilmente sul pavimento.

Testa di prelievo 	    Dovrà essere collegata  alla linea di campionamento

che adduce al modulo1 e dovrà essere posta sopra il

tetto ad un altezza non inferiore a 50cm dallo stesso.

Dovrà essere collocata in posizione da non creare disagi all’operatore nella postazione di lavoro all’interno del vano carico, dovrà essere antipioggia e antineve e costituita di materiale inerte. Dovrà essere posizionata in modo da non creare perturbazioni ai sensori meteo o essere influenzata dal motore del condizionatore così come dall’uscita dei gas di scarico del mezzo mobile e del Modulo1.

Dovrà avere un idoneo filtro per abbattere il materiale particolato aerodisperso senza creare interferenze sulle sostanze da determinare.

Dovrà essere altresì accessibile agli operatori in modo tale da evitare, in caso di intervento, di salire sul tetto.

Linea di prelievo            	Una principale costituita di materiale inerte collegata alla testa di prelievo per i campionamenti dell’aria sovrastante il mezzo mobile. Una secondaria di caratteristiche analoghe, non collegata alla testa, da utilizzarsi nel caso si vogliano effettuare campionamenti a distanza di almeno 20/30m dal mezzo mobile; tale seconda linea dovrà essere prevista nella fornitura.

Banco di lavoro                   Corredato di struttura per il fissaggio del modulo 1 secondo le norme di sicurezza di trasporto strumenti vigenti, posizionandolo in modo tale da essere ispezionabile su tutti i lati. Dovrà essere di dimensioni tali da poter ospitare oltre al Modulo 1, HD, di gestione del sistema, la stampante oltre che  l’operatore seduto dedicato all’attività analitica. Almeno una poltroncina girevole con ruote e una cassettiera costituiranno parte integrante del banco di lavoro. Tali arredi non dovranno costituire pericolo di spostamenti o aperture durante i trasferimenti del mezzo.

Vano per miscele  di gas standard  Dotato di rastrelliera per il fissaggio di almeno n°1 bombola   da10L  collegabile al modulo 1 con tubi in    teflon + n° 1 riduttore di pressione che dovrà essere parte integrante della fornitura. La tipologia di tale STD certificato, verrà resa nota dopo la fase di messa a punto del sistema.

Quadro elettrico                            Generale da 9 KW monofase dotato di almeno N°8

prese corrente  da  220V/230V – 50Hz. Alcune di queste  di tipo CE 17. Ad esso dovrà essere collegato idoneo cavo di tensione riavvolgibile su apposito rocchetto, con doppio isolamento di tipo armato possibilmente autoportante di lunghezza non inferiore a 50m, tale da permettere il funzionamento del modulo1 tramite collegamento alla corrente di rete.

Per i collegamenti di tutte le unità al quadro elettrico generale così come per la messa terra dell’intero sistema (testa di prelievo e palo meteo) dovranno essere forniti paletti e cavi necessari, il tutto secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Sia il quadro elettrico che tutto l’impianto dovranno essere certificati con dichiarazione di conformità secondo la legge 46/90 e successive.

Palo meteo	Costituito da un supporto telescopico estensibile (manualmente ed elettricamente) fino ad un’altezza di circa 2m sopra il tetto, corredato di sensori in grado di misurare almeno la  Direzione e Velocità del vento. Dovrà essere montato in modo tale che i sensori non interferiscano con la testa di prelievo. Il palo telescopico se montato all’interno del vano carico non dovrà interferire con l’operatore in postazione presso il banco di lavoro. Dovrà essere altresì accessibile agli operatori in modo tale da evitare, in caso di intervento, di salire sul tetto. Dovrà altresì essere rispondente alle norme vigenti in materia di scariche e correnti elettriche e dichiarazione di conformità secondo la legge 46/90 e successive.

Sensori meteo	Dovranno avere propria autonomia funzionale (centralina) con la possibilità di  acquisire gestire e archiviare i dati mediante SW compatibile con il programma di gestione del modulo 1. Tale SW dovrà essere  installato sullo stesso PC portatile di gestione del sistema preposto all’attività analitica.

Dovranno essere a basso consumo alimentati da celle solari e da idonee batterie che dovranno essere previste nella fornitura in modo tale da funzionare per almeno 4 ore senza collegamenti alla corrente di rete. Nel caso in cui si debbano eseguire campionamenti di maggior durata dovranno poter funzionare attraverso lo stesso  collegamento di rete come già previsto per il Modulo1.

Dovranno misurare almeno la velocità e la direzione del vento su di un unico strumento ad uscita diretta. Dovranno avere le seguenti caratteristiche operative di minima:

- velocità     campo di misura     	 0-60 m/s

soglia	        	 0.38 m/s

tempo di risposta  	  2.5  s

linearità ed accuratezza 0.1m/s +1%VL

- direzione     campo di misura     	 0-360°

soglia		 0.4ms

tempo di risposta      0.74s

risoluzione		  0.1°

accuratezza		  1%FS

Le terminazioni elettriche dovranno essere nel rispetto delle norme di legge vigenti .

Altri sensori (Temperatura, umidità, pressione barometrica) potranno essere previsti purché funzionanti secondo le specifiche di gestione SW soprariportate e strutturalmente tali da non creare problemi di stabilità al Palo Meteo e di interferenza con la testa di prelievo .

Estintore                              CO2 (5Kg) o polvere (6 Kg)

SPECIFICHE GENERALI:

Manuale di Istruzioni e uso  Tutte le apparecchiature dovranno essere fornite di manuale di istruzione e uso in lingua italiana comprensivo delle informazioni sulla sicurezza e condizioni di rumorosità e campi elettromagnetici, se esistenti, in cui dovrà lavorare l’operatore preposto all’utilizzo del sistema analitico.

Garanzia                    Tutte le apparecchiature dovranno essere fornite con garanzia completa per almeno 2 anni.

Contratto di assistenza    Per il Modulo 1 la Ditta partecipante la gara dovrà proporre un contratto di Assistenza tecnico- strumentale FULL – RISK (e relativo onere di spesa) con il quale s’impegna di garantire ogni eventuale intervento tecnico di manutenzione e riparazione che si rendesse necessario e supporto tecnico telefonico continuo. Tale contratto sarebbe da stipulare in sede separata dalla presente gara e dovrà decorrere alla scadenza del periodo di garanzia

Messa punto del sistema    La Ditta aggiudicataria della gara dovrà prevedere, pena la risoluzione dell’aggiudicazione, la messa  a punto ed il funzionamento del sistema attraverso una o più prove in campo con le quali sia possibile eseguire campionamenti continui di aria ambiente della durata non inferiore a quattro ore, l’acquisizione contemporanea dei parametri meteo, e la determinazione quali – quantitativa di almeno 5 componenti scelti da una lista di possibili composti, presenti ad una concentrazione non inferiore a 2 ug/Nm3. Le sostanze da determinare potranno essere quelle sottoelencate o similari:

Benzene, Toluene, alfa metil stirene, stirene, xileni (o,m, p) tricloroetilene, cloruro di vinile monomero, metil etilchetone, acetato di butile, estere metilico dell’acido acetico, cloruro di metilene.

Schede tecniche e disegni:     Le ditte dovranno allegare all’offerta le schede tecniche della strumentazione proposta nonché un disegno tecnico quotato relativo alla disposizione delle apparecchiature ed al posizionamento dei vari componenti dei moduli 1 e 2.

# Modalità di presentazione dell’offerta

Per partecipare alla gara le ditte dovranno inviare le proprie offerte, mediante raccomandata postale A.R. oppure consegnandole direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune – P.zza del Municipio – 2, all’indirizzo ed entro il termine indicato al punto 6.a) del bando di gara. Oltre tale scadenza non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Il plico dovrà pervenire perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la consegna dello stesso è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico dovrà recare sul lato esterno l’indicazione del nominativo della ditta concorrente e, in buona evidenza, la dicitura: “Offerta per Mezzo Mobile attrezzato a Laboratorio per il Monitoraggio degli inquinanti aerodispersi di origine industriale”

All’interno del plico dovranno essere poste tre buste, ciascuna delle quali debitamente intestata, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e precisamente:

- Busta portante esternamente la dicitura “Documentazione amministrativa” contenente tutti i documenti previsti al punto 11. del bando di gara.

Per quanto riguarda, in particolare, l’attestazione collegata alla dichiarazione di aver preso visione dei locali, ove deve aver luogo la consegna della fornitura, come indicato al punto 3.a) del bando di gara, dovrà essere controfirmato da un dipendente dell’Amministrazione comunale e verrà rilasciato alla fine del sopralluogo a detti locali; tale sopralluogo dovrà essere concordato telefonicamente con il Dirigente del Servizio Ambiente (Tel. 0532/744603-744600) e dovrà essere svolto dal legale rappresentante o da un responsabile tecnico dell’impresa le cui qualità e qualifica dovranno essere dimostrate in sede di sopralluogo mediante la produzione di documentazione probante; al sopralluogo potrà essere ammessa anche persona munita di apposita delega;

- Busta portante esternamente la dicitura “Requisiti tecnici” contenente la documentazione e le descrizioni volti a precisare il parametro “Qualità” secondo le indicazioni fornite al successivo articolo 5.;

In particolare dovrà essere allegato la dichiarazione di conformità  della fornitura alla normativa vigente e al D. Lgs. 626/94.

Tutti i documenti relativi all’assegnazione dei punteggi per la qualità della fornitura dovranno essere datati e sottoscritti dal medesimo legale rappresentante che ha sottoscritto l’offerta economica.

- Busta portante esternamente la dicitura “Offerta economica” contenente l’offerta economica comprendente il prezzo complessivo (in cifre ed in lettere) dell’intera fornitura, incluso il trasporto e la posa in opera, convalidata con marca da bollo da Euro 10,33, la quale dovrà essere sottoscritta per esteso esclusivamente dalle persone che rivestono la legale rappresentanza e/o che possono validamente impegnare la ditta stessa, contenere la specificazione della ragione sociale, del numero di partita I.V.A. e C.F. e del domicilio legale dell’offerente.

Non saranno prese in considerazione eventuali offerte in aumento, quelle redatte in modo imperfetto, condizionate o, comunque parziali od inviate in modo difforme a quello prescritto e se non corredate da tutti i documenti previsti nel bando. Non sono ammesse offerte fatte per telegramma o telefax.

# Modalità di aggiudicazione della fornitura

L’appalto sarà aggiudicato, in lotto unico, alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi dell’art. 19 – comma 1 – lett. b) del D. Lgs. n° 358/92  come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. 402/98, in base all’esame dei seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi:

- Prezzo offerto			p.   40

- Qualità della fornitura		p.   60

p. 100

I suddetti elementi saranno valutati come segue:

- Prezzo

Verrà assegnato il punteggio max di 40 punti all’offerta della ditta che ha presentato il prezzo complessivo per l’intera fornitura più basso. Quindi per le altre offerte il prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale, nel modo seguente:

prezzo offerto dalla ditta  :  prezzo più basso offerto  =  40  :  (

(= prezzo più basso x 40 / prezzo offerto

- Qualità della fornitura

La valutazione della qualità avverrà sulla base dei seguenti parametri:

- valore tecnico  – max punti 50;

- contratto FULL-RISK, da assegnare a chi offre il pacchetto di servizi più completo a costi inferiori – max punti 5;

- tempi di consegna, da assegnare a chi garantisce la consegna in tempi più brevi – max punti 5;

La commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio di non ammettere offerte che ritenga palesemente non idonee in rapporto  alle specifiche tecniche dello stesso.

Le operazioni per la verifica della regolarità della documentazione di rito si terranno in seduta pubblica come indicato al punto 7. del bando di gara.

Le operazioni di attribuzione dei punteggi per la qualità del servizio, di competenza di apposita commissione tecnica nominata dall’Amministrazione appaltante, si svolgeranno in seduta segreta.

Le operazioni di apertura delle offerte economiche e l’attribuzione del relativo punteggio, sempre di competenza della commissione tecnica, si svolgeranno invece in seduta pubblica, previa convocazione delle ditte ammesse alla gara.

Nella seduta si provvederà ad individuare la ditta che avrà acquisito il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi anzidetti ed a definire il procedimento di graduatoria.

L’aggiudicazione del presente appalto deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per l’Ente è subordinata all’approvazione degli atti, all’acquisizione dei documenti necessari, ed agli accertamenti sulla mancata sussistenza di procedimenti o provvedimenti in materia di delinquenza mafiosa a carico della ditta aggiudicataria.

La commissione esaminatrice si riserva la facoltà di ritenere nessuna offerta presentata meritevole di aggiudicazione.

Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche nel caso pervenga una sola offerta, se ritenuta idonea.

Le offerte non aggiudicate non saranno restituite.

Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti per lo studio e la redazione dell’offerta presentata.

# Modalità di consegna

Il veicolo oggetto della presente gara deve essere consegnato presso la sede dell’Autorimessa Comunale – Via Darsena n. 132 – Ferrara – entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell’ordinativo scritto del Servizio Ambiente.

# Tempi della fornitura

La fornitura oggetto dell’appalto dovrà essere completata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della lettera d’ordine.

# Collaudo

Le operazioni di collaudo, da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni dalla consegna consisteranno nell’accertamento della corrispondenza della fornitura all’offerta.

Tali operazioni saranno effettuate dal Capo Autorimessa coadiuvato dal Responsabile del Servizio Ambiente e da un Funzionario di A.R.P.A., in contraddittorio con un incaricato della Ditta aggiudicataria. La fornitura del veicolo dovrà corrispondere a tutti i requisiti previsti ed alle caratteristiche tecniche indicate al precedente art. 3.

Qualora fossero riscontrati dei difetti la Ditta è obbligata ad intervenire prontamente per eliminare gli stessi e presentarsi per un nuovo collaudo.

In tal caso la consegna si intende a tutti gli effetti non eseguita, anche ai sensi del successivo art. 15 sino a che la fornitura non accettata sia stata presentata al secondo collaudo e ne abbia favorevolmente superato la prova.

Terminate tali procedure sarà redatto e sottoscritto dai presenti apposito verbale, una copia del quale sarà trasmessa al Servizio Appalti – Acquisti – Economato.

# Garanzie

Le ditte offerenti dovranno presentare garanzie relative alla fornitura per un periodo non inferiore a 2 (due) anni, esclusi danneggiamenti dovuti ad atti vandalici, e assicurare interventi di manutenzione durante il suddetto periodo di garanzia, nel tempo massimo di 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione.

# Rispetto del D. Lgs. 626/94

I materiali oggetto della fornitura devono rispondere alle vigenti normative CEE e ogni postazione di lavoro dovrà essere conforme al D. Lgs. 626.

# Invariabilità dei prezzi

Il prezzo  elencato nell’offerta si intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile e indipendente sia da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore stesso non abbia tenuto presente, sia da qualsiasi variazione che possa intervenire nel costo della mano d’opera e dei materiali.

# Obblighi della ditta appaltatrice verso il personale dipendente

La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. La ditta stessa s’impegna altresì a regolare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro, per la categoria e la località in cui i lavori si svolgono.

La Ditta appaltatrice esonera pertanto fin da ora l'Amministrazione Comunale, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa surrichiamata.

# Deposito cauzionale

La ditta aggiudicataria deve costituire una cauzione definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale, nelle forme previste dalla legge 348 del 10/6/82

Qualora la garanzia venga costituita mediante fidejussione bancaria, dal relativo atto deve risultare che il fidejussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta della stazione appaltante ed entro 30 giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione, in ogni caso, quindi, del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. ed, in ogni caso, la decadenza di cui all’art. 1957 c.c.

La cauzione rimane vincolata per tutta la durata del contratto e viene restituita dopo aver accertato che la ditta ha adempiuto tutti i suoi obblighi e l'Amministrazione comunale nulla ha più a pretendere.

# Pagamento della fattura

La ditta aggiudicataria potrà emettere fattura solo dopo l’esito favorevole del collaudo, risultante da idoneo verbale, ed alla stessa dovrà allegare copia dello stesso di cui al precedente art. 8.

La fattura relativa alla fornitura in oggetto va intestata a: Amministrazione Comunale - Servizio Ambiente  – Viale Alfonso d’Este , 17- ex Bagni Ducali - 44100 Ferrara .

Il convenuto ammontare della fattura viene pagato entro un termine di 90 (novanta) giorni a partire dal primo giorno successivo a quello del ricevimento della fattura medesima, dopo essere stata debitamente vistata e liquidata dal Servizio Ambiente.

Del giorno del ricevimento della fattura fa fede il timbro datario apposto sulla stessa dall'Ufficio Protocollo  del Comune di Ferrara, al quale la fattura medesima deve essere consegnata od inviata.

# Penalità

Nel caso di ritardo rispetto ai termini indicati per la consegna e/o per il collaudo conseguente messa in opera della fornitura in oggetto (art. 7 e 8), la ditta è soggetta alla penale di Euro 260,00 (duecentosessanta) calcolato sul valore della fornitura (oneri fiscali esclusi) non consegnata o consegnata in ritardo, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, oltre le eventuali spese per protratto impegno di assistenza ai lavori del competente Ufficio Comunale.

L’importo delle penalità, così come la rifusione di danni previsti dal presente capitolato, viene detratto dai crediti dell’appaltatore o dalla cauzione prestata, la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione contrattuale, dovrà essere prontamente reintegrata.

# Risoluzione del contratto

L’Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., con tutte le conseguenze di legge e di capitolato, che detta risoluzione comporta, nel caso in cui dovessero verificarsi:

- grave violazione degli obblighi contrattuali dell’appaltatore;

- si superi di oltre 15 (quindici) giorni i termini per l’adempimento degli obblighi contrattuali previsti all’art. 7 e 8.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei conseguenti danni.

# Esonero di responsabilità per l’Amministrazione Comunale

La ditta appaltatrice risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;

- a terzi e/o cose di loro proprietà.

# Divieto di cessione - Subappalto

E’ vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Ente, salvo i maggiori danni accertati.

Nell’eventualità che la ditta intenda servirsi dell’istituto del subappalto la stessa dovrà conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 16 del D. Lgs. 358/92 così come modificato dal D. Lgs. 402/98

# Elezione domicilio

Agli effetti del rapporto contrattuale, il domicilio legale della ditta aggiudicataria, con sede in altra città rispetto alla Amministrazione Comunale si intende in Ferrara presso la Casa Municipale - P.zza del Municipio, 2.

# Accettazione condizioni

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente Capitolato d’asta, nessuna esclusa, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell’art. 1341 del codice civile.

# Foro competente

Per la definizione di tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Ferrara.

# Spese di redazione del verbale di aggiudicazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la redazione del verbale di aggiudicazione, sono poste a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

La proprietà dell’automezzo verrà attestata dal relativo certificato di proprietà intestato all’Amministrazione Comunale unitamente alla consegna di tutti i documenti previsti dalla vigente disciplina normativa e comprovanti l’idoneità e l’intestazione del mezzo.

# Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non previsto nel presente Capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, contenenti disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento di attuazione relativo, e delle successive modificazioni ed integrazioni, oltre che alle norme stabilite dal Decreto Legislativo n° 358/92 come modificato dal Decreto Legislativo n° 402/98.