SETTORE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OO.PP

SERVIZIO MANUTENZIONE

U.O.SEGNALETICA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LE STRADE COMUNALI, PER L’ANNO 2001.

Unità Operativa Segnaletica				              	IL DIRIGENTE

Tumaini Pietro Luigi				    	DOTT. ING. ENRICO POCATERRA

Ferrara, 21 FEBBRAIO 2001

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

ART. 3 - AMMONTARE DELL’IMPORTO A BASE DI GARA

ART. 4 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SEGNALI

ART. 6 -  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE

ART. 7 -  SPESE GENERALI

ART. 8 - RESPONSABILITA’

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

ART. 11 - MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO

ART. 12 - ORDINE DELLE  FORNITURE

ART. 13 -  TEMPO UTILE PER LE FORNITURE

ART. 14 -  PENALI

ART. 15 - CONTROVERSIE 	8

ART. 16 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO                                                                                                                  8

ART. 17 -  DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA                                                                         9

ART. 18  - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI                                                           				      9

MODULO PER L’OFFERTA                                                                                                                                           1O

ALLEGATO . ELENCO DESCRITTIVO VOCI E PREZZI UNITARI

## ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di segnaletica verticale distinta in:

- segnali di pericolo;

- segnali di prescrizione;

- segnali di indicazione e simbologie;

- segnali di direzione;

- pannelli integrativi;

- segnaletica complementare;

da apporre sulle strade comunali.

## ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le forniture che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo quelle speciali prescrizioni che potranno essere impartite dal Responsabile dei Lavori.

Tutta la segnaletica verticale oggetto dell'appalto, dovrà essere fornita con le caratteristiche rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti sia dall’art.45, comma 8 del Dlgs 30 Aprile 1992, n.285, nonchè dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e del D.M. 23.06.1990 Ministero LL.PP. "Disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti".

I segnali  e le pellicole devono, altresì, rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 31.03.1995 Ministero LL.PP., pubblicato sulla G.U. n. 106 del 09.05.1995 : le pellicole, altresì, dovranno risultare essere prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie UNI/EN ISO 9000.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 45 comma 8 del nuovo Codice della Strada e dagli artt. 192, 193, 194, 195 del Regolamento di esecuzione e dalla Circolare n. 2584 del 9 giugno 1995 Ministero LL.PP., tutti i segnali forniti dovranno essere prodotti da costruttori regolarmente  autorizzati.

## ART. 3 - AMMONTARE DELL’IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo presunto dell'appalto è di L. 125.000.000,  pari ad Euro 64.557,112, al netto dell’I.V.A. al 20%,  pari a lire 25.000.000, per un’importo complessivo di lire 150.000.000.

I quantitativi realmente ordinati di ogni singolo materiale ed articolo non sono predeterminati e quindi il valore complessivamente pattuito rimane impregiudicato.

I quantitativi relativi al suddetto importo, potranno essere aumentati o ridotti fino al 20% da parte dell'Amministrazione Comunale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.

Per i materiali ed articoli non previsti nel succitato allegato, il prezzo viene concordato di volta in volta, con facoltà dell’Amministrazione Comunale di rivolgersi ad altra ditta, tutte le volte che, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga più vantaggioso.

## ART. 4 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali che saranno forniti dall'Impresa, dovranno essere riconosciuti dal Responsabile dei Lavori come materiali di ottima qualità e rispondenti ai requisiti appresso indicati.

Quando il Responsabile dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, la Ditta dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori o dai magazzini Comunali a cura e a spese dell'appaltatore. Per ogni fornitura non conforme si applica la penale di cui al successivo articolo 13.

## ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SEGNALI

5.1.  supporto metallico

A)    SUPPORTI IN LAMIERA

I segnali saranno costituiti in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 di millimetro (per dischi, triangoli, frecce e targhe di superficie compresa entro i 5 metri quadrati) e dello spessore di 30/10 di millimetri per targhe superiori ai metri quadrati 5 di superficie.

-       Rinforzo perimetrale

Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola delle dimensioni non inferiori a centimetri 1,5.

-       Traverse di rinforzo e di collegamento

Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di metri quadrati 1,50, i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento piegate ad "U" dello sviluppo di centimetri 1,5, saldate al cartello nella misura e della larghezza necessaria.

-       Traverse per intelaiature

Dove necessario sono prescritte per i cartelli di grandi dimensioni traverse in ferro zincate ad "U" di collegamento tra i vari sostegni.

Tali traverse dovranno essere complete di staffe ed attacchi a morsetto per il collegamento, con bulloni in acciaio inox nella quantità necessaria, le dimensioni della sezione della traversa saranno di millimetri 50x23, spessore di millimetri 5 e la lunghezza quella prescritta per i singoli cartelli.

La verniciatura di traverse, staffe, attacchi e bulloni dovrà essere eseguita come per i sostegni.

La zincatura delle traverse dovrà essere conforme alle Norme C.E.I. 7 - fascicolo 239 (1968) sul Controllo della zincatura.

-       Congiunzioni diverse pannelli costituenti i cartelli di grandi dimensioni

Qualora i segnali siano costituiti da due o più pannelli, congiunti, questi devono essere perfettamente accostati mediante angolari anticorodal da millimetri 20x20, spessore millimetri 3, opportunamente forati e muniti di un numero di bulloncini in acciaio inox da 1/4x15 sufficienti ad ottenere un perfetto assestamento dei lembi dei pannelli.

-       Trattamento lamiere (preparazione del grezzo e verniciatura)

La lamiera di alluminio dovrà subire carteggiatura, sgrassamento a fondo e procedimento di fosfocromatizzazione o analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.

Il grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, secondo il tipo di metallo.

La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 gradi.

Il resto e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

B)  ATTACCHI

Per evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (per l'adattamento ai sostegni in ferro tubolare diam. mm. 48 e 60), come da allegato elenco descrittivo voci, che costituisce parte integrante del presente capitolato.

Tali attacchi dovranno essere completati da opportune staffe in acciaio zincato, corredate di relativa bulloneria, pure zincata.

C)  SOSTEGNI

I sostegni per i segnali verticali, saranno in ferro tubolare diam. mm. 48 e 60, chiusi alla sommità e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati conformemente alle norme U.N.I. 5101 e A.S.T.M. 123 e poi verniciati con doppia mano di idonea vernice sintetica opaca in tinta neutra della gradazione prescritta dal Responsabile dei Lavori.

I sostegni dei segnali verticali dovranno essere muniti di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno.

I sostegni saranno completi di tutte le staffe in acciaio zincato a caldo e bulloneria zincata per il fissaggio dei segnali.

Detti sostegni, comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare rispettivamente per i due diametri sopra citati meno di Kg. 3,20xml. e Kg. 410xml.

5.2.  faccia anteriore

1)     FACCIA ANTERIORE

Le pellicole retroriflettenti da applicarsi sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati come al precedente punto, dovranno essere del tipo a normale efficienza (Classe 1) o ad elevata efficienza (Classe 2), aventi le caratteristiche di cui al Disciplinare Tecnico, approvato con D.M. 31.03.1995.

Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzioni di continuità su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale a "pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione, un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.

La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere inalterata le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Oltre ai segnali da realizzare obbligatoriamente con pellicola ad alta efficienza Classe 2, secondo quanto previsto dall'art. 79 comma 12 del D.P.R. n. 495/92, tutti gli altri segnali, potranno essere realizzati interamente in pellicola a normale efficienza Classe 1, in conformità del Capitolato d'Appalto; varranno in ogni caso, le modalità di esecuzione già sopra descritte relative ai segnali a pezzo unico ed a quelli di indicazione.

Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione, siano del tipo perfettamente identico, il Responsabile dei Lavori potrà richiedere la realizzazione, interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che il quantitativo giustifichi le spese per l'attrezzatura di stampa.

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici, mediante le apparecchiature previste dall'art. 194 comma 1 del D.P.R. n. 495/92.

L'applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni della Ditta produttrice delle pellicole retroriflettenti.

Tutti i segnali con pellicola Classe 1, dovranno pervenire ai magazzini dell'Amministrazione Comunale, con la faccia a vista, protetta dal "liner" posto originalmente a protezione dell'adesivo.

Tutti i segnali con pellicola Classe 2, dovranno pervenire ai magazzini dell'Amministrazione Comunale, con la faccia a vista protetta dalla carta speciale usata per l'applicazione a vacuum.

2)    PELLICOLE

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto, dovranno essere esclusivamente quelle aventi le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal Disciplinare Tecnico, approvato dal Min. LL. PP., con Decreto del 31.03.95.

Le pellicole retroriflettenti dovranno, comunque, risultare prodotte da aziende in possesso di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI / EN 29000.

Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte, devono contenere gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e, dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui medesimi campioni per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab. 1 del Disciplinare Tecnico suddetto.

Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentalmente.

3)    RETRO DEI SEGNALI

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato quanto previsto dall'art. 77 comma 7 del D.P.R. n. 495/92, nello spazio previsto di cmq.200, il marchio dell’Organismo di certificazione ed il relativo n°. del certificato di conformità di prodotto rilasciato..

## ART. 6 -  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.

Per partecipare alla gara la Ditta deve attenersi a tutte le indicazioni precisate nel bando di gara, indicando nell’offerta lo sconto percentuale unico, in cifre ed in lettere, da applicare ai prezzi unitari dei prodotti richiesti.

I singoli prezzi scontati saranno da intendersi al netto degli oneri fiscali di legge, ma comprensivi di ogni spesa di imballo, trasporto, consegna ed installazione.

L’ Amministrazione Comunale aggiudicherà la fornitura a favore della ditta che presenterà lo sconto percentuale unico più vantaggioso, e cioè all’offerta comportante per l’Amministrazione Comunale la minor spesa, ai sensi dell’art. 73 l.ett. c) del R.D n. 827 del 23.05.24.  In caso di offerte economiche uguali si procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. 23.5.24, n.827.

L’Amministrazione Comunale aggiudicherà la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 7 - SPESE GENERALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, quali ad esempio tasse di bollo, registro, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio all’assuntore, di notifica, per copie, stampe fotografiche, diritti di segreteria e simili, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore

## ART. 8 RESPONSABILITA'

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo, che qualsiasi eventuale danno è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

## ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

Alla stipula del contratto, la Ditta Aggiudicatrice, oltre a presentare tutta la documentazione necessaria secondo la normativa vigente, dovrà provvedere a presentare la cauzione definitiva pari al 5% dell'importo di aggiudicazione della fornitura.

Si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, a conclusione delle forniture  successivamente al certificato di regolare fornitura.

La cauzione definitiva sarà incorporata con semplice atto amministrativo, in caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 16.

## ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato, sotto pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore con conseguente risarcimenti in favore dell'Amministrazione Comunale di Ferrara, di ogni danno e spesa, il subappalto, anche parziale delle forniture oggetto del presente appalto

## ART. 11 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle forniture di cui trattasi, verrà effettuato a 90 giorni dalla data di accettazione, contro fattura redatta in duplice copia, intestata in modo esatto al Settore indicato nell'ordinativo stesso, in conformità della vigente legislazione in materia, munita di attestazione di regolare fornitura rilasciata dal Responsabile dei lavori ogni qualvolta il credito dell'impresa, al netto del ribasso d'asta, raggiunga la cifra di L. 20.000.000(VENTIMILIONI).

Contestualmente alla liquidazione del pagamento dell'ultima fattura, verrà svincolata la cauzione definitiva.

ART. 12 - ORDINE DELLE FORNITURE

L'ordine delle forniture sarà effettuato dopo la stipulazione del contratto, mediante diversi ordinativi frazionati, anche a mezzo fax, con importi non inferiori, comunque, a L. 5.000.000 al netto di I.V.A.. Il Responsabile dei Lavori stabilirà le quantità di prodotti da consegnare presso i vari magazzini e depositi ubicati nell'ambito del territorio del Comune di Ferrara, il tutto franco di porto e di ogni altra spesa.

## Art. 13 - TEMPO UTILE PER LE FORNITURE

Il tempo utile per dare ultimati tutte le forniture, è di 360 gg. naturali e consecutivi dalla data della prima fornitura.

Per ogni singola fornitura, il tempo utile è fissato in 30 gg. naturali e consecutivi dall'ordine (anche a mezzo fax), impartito dal Responsabile dei Lavori o da suo delegato.

## ART. 14 - PENALI

Per ogni fornitura consegnata in ritardo rispetto ai termini previsti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, la pena pecuniaria di L. 500.000 (CINQUECENTOMILA) indipendentemente da quanto stabilito dal successivo art. 16. Qualora il ritardo nella consegna superi i 15 (quindici) giorni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in aggiunta alla precedente pena pecuniaria, di acquistare quanto forma oggetto del presente capitolato, presso terzi, dandone comunicazione scritta alla controparte, alla quale viene addebitato l'eventuale maggior costo, sempre indipendentemente da quanto stabilito dal successivo art. 16.

La fornitura da parte dell'Impresa aggiudicataria di materiali, marchi e manufatti diversi da quelli dichiarati e campionati, a seguito di intervento del responsabile dei lavori di cui al precedente articolo 4, comporterà l’applicazione di una penale del 20% sul valore della fornitura non conforme.

## ART. 15 - CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie che insorgessero, sarà esclusa la competenza arbitrale e le stesse saranno devolute davanti alla Magistratura Ordinaria del Foro di Ferrara.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

## Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C., a tutto rischio e danno della Ditta Aggiudicataria, nell'eventualità di subappalto, oppure in presenza di n. 3 contestazioni scritte del Responsabile dei Lavori, anche a mezzo fax, per i seguenti motivi:

- materiali rifiutati in quanto non corrispondenti alle prescrizioni dell'art. 4;

- ritardata consegna dei materiali dei singoli ordinativi previsti in 30 gg.

In caso di cessione dell'azienda, l'Amministrazione si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità di risoluzione del contratto.

Infine, in caso di risoluzione del contratto, verrà trattenuto il deposito cauzionale a titolo di parziale risarcimento danni.

ART. 17 - DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Agli effetti del rapporto contrattuale, il domicilio legale della ditta aggiudicataria, con sede in altra città rispetto all’Amministrazione Comunale, si intende in Ferrara presso la Casa Municipale - P.za Municipio 2.

ART.18 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del R.D 18 Novembre 1923, n.2440, contenenti nuove disposizioni per l’amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, del R.D. 23 maggio 1924, n.827, che approva il regolamento di attuazione relativo e delle successive modificazioni ed integrazioni .

Ferrara, 21 FEBBRAIO 2001

Il Dirigente  CAPO SERVIZIO

DOTT. ING. ENRICO POCATERRA

marca

da

bollo

OFFERTA

ECONOMICA

Raccomandata A.R.

All'Amministrazione Comunale

di Ferrara

Servizio Contratti

Piazza del Municipio, 2

44100  Ferrara (FE)

La ditta ________________________________________________________________________

C.F. n. ________________________________ P. IVA n. ________________________________

con sede in __________________________Via__________________________________n. _____

Vista la richiesta del Comune di Ferrara relativa alla fornitura di segnaletica verticale per l’anno 2001:

e quindi con un prezzo a base di gara (IVA  20% esclusa) di L. 125.000.000, presenta la seguente

offerta  economica per la fornitura di quanto sopra:

ribasso  percentuale unico   del:

_________________%   _________________________________________ per cento ,

(in cifre) 				(in lettere)

sui prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi.

La ditta, con il solo fatto della presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente tutte le clausole e condizioni della presente gara, così come sono contenute nel "Capitolato speciale".

Dichiara altresì di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.11 del D.lgs 24 Luglio 1992, n.358.

________________ 					________________________________

(data)						firma del legale rappresentante e timbro

della ditta presentatrice dell'offerta.